## Slide 1
FLEETMIND
AI 船舶效能分析與
節能決策支援系統
數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人
陽明海運 · 航運物流組 | AWS Summit Taipei 2026 百工百業瘋 AI — AI Everywhere Hackathon
團隊 FleetMind（工程 4 + 簡報 1）
Notes: [0:00–0:30] 開場：船舶推進效率隨時間衰退、油耗上升；養護能恢復但決策靠經驗。FleetMind 把它變成可計算、可解釋、人可拍板的決策支援。一句話定位：數字來自計算，語言來自 AI，決策留給人。

## Slide 2
THE PROBLEM
船殼污損每天在偷油——但何時該清，全靠經驗
船殼與螺旋槳污損讓同樣航速要燒更多油。船東靠水下清潔（UWC）與拋光（PP）恢復效能，但「何時做、值不值得、省多少」目前多憑經驗，缺乏可量化、可歸因、可回溯的決策依據。
15
艘船 · 5 年
匿名航行日報（noon report）
21,282
日報列
＋ 77 筆水下養護事件
-12% ~ +22%
Speed Loss 全隊範圍
從剛養護到重度污損
102
格待預測油耗
官方客觀評分標的
資料由命題企業提供，僅存於競賽 AWS 帳號、不進版控、賽後刪除。
Notes: [0:30–1:10] 點出痛點：污損偷油、養護決策靠經驗。用真資料規模帶出我們有本錢做量化。

## Slide 3
OUR SOLUTION
兩條主線，直攻 55% 硬分數
客觀評分 25%
油耗預測模型
預測 102 格被遮蔽的全速油耗
反事實推論：現在做 UWC/PP 能省多少
污損時鐘 + 跨姊妹船遷移學習
predict/ · Python · sklearn
專家品評 30%
Speed Loss Dashboard
ISO 19030 框架下的效能衰退趨勢
船殼 vs 螺旋槳歸因
養護事件與效能恢復時序對比
core-calc + apps/api · Java / Spring Boot
＋ 20% 商務決策價值（ROI 反事實） ＋ 15% 技術可行性 ＋ 10% AI 協作創意
Notes: [1:10–1:50] 兩個產出對應 30%+25% 硬分數；其餘三維度靠 ROI、單服務架構、AI guardrail。

## Slide 4
DATA & METHOD
從噪音日報到可比的效能指標
1
載入 + 驗證
15 船日報 + 77 養護事件；型別/範圍檢查，不刪列只標旗標
2
事件直接對齊
maintenance.event_day 與日報 NOON_UTC 同軸，直接 join（無日曆錨點難題）
3
效能指標 k
k = Daily FOC / STW³；以對水速度 STW 正規化，隔離洋流與航速
4
同速帶比較
參考窗 10–15 合格日、±1 kn 同速帶、Theil-Sen 穩健趨勢
船隊結構
訓練船 S1–S12
全量可見
預測船 S21–S23
養護後遮蔽 · 102 格
W1 型 S1–S8, S21
同設計姊妹船
W2 型 S9–S12, S22–S23
不同航線
被遮蔽的 3 艘預測船，在同型訓練船上有大量可見歷史 → 遷移學習。
Notes: [1:50–2:35] 方法核心：k=FOC/STW³ 把速度與洋流正規化，只在同速帶比 k，減速不會被誤記成污損。

## Slide 5
官方必含 ① SPEED LOSS DASHBOARD
船隊即時盤點：誰在漏油，先看誰
Chart: 
| S11 | S23 | S6 | S4 | S12 | S8 | S9 | S5
Speed Loss % | 21.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 6.4 | 4.3
依 Speed Loss 排序的船隊優先盤點（前 8 名）
互動趨勢圖
點選任一船，看 Speed Loss 隨航程變化、事件標記、資料缺口
歸因卡
每船顯示船殼/螺旋槳佔比、信心等級與樣本數 n
Before-After
養護事件前後 median k 對比與恢復幅度
誠實信心
顯示 ±區間、n、未解釋殘差，不做假精確
Notes: [2:35–3:35] Demo（最長，實機操作）：真資料 15 船，點 S11（最嚴重、692 天沒清）看趨勢；再點 S23 看歸因。強調數字全來自 core-calc 確定性計算。

## Slide 6
官方必含 ②A 效能歸因
污損是船殼還是螺旋槳？—— 分開才好排養護
S23 範例
96%
Speed Loss 來自船殼污損
螺旋槳僅佔 4%
→ 建議優先安排水下清潔（UWC），拋光次之
方法：以隔離區段（只影響螺旋槳 / 只影響船殼的窗口）各自量 k 漂移率拆分；區段稀疏時退回標記過的 50/50，不假裝精準。
誠實處理「純檢查」事件（UWI）
官方提示：純檢查（UWI）不清不拋，不該帶來效能改善。
我們的做法 — 兩個地方，兩種角色：
預測模型：污損時鐘在 UWI 不重置 → 模型不會幻覺出一段恢復（物理先驗放這裡）。
Dashboard：呈現實測 k 變化 + 信心，不宣稱「零變化」（稀疏資料上仍有雜訊，誠實顯示）。
Notes: [3:35–4:25] 這頁是誠信亮點。把物理先驗（模型時鐘不重置）和統計實測（dashboard 顯示雜訊）分開，準備好回答『你模型說 UWI 不改善但圖上有變化』。

## Slide 7
官方必含 ②B + ④ 油耗預測模型
在只給部分特徵下，還原被遮蔽的油耗
3.51
MT RMSE
5.22
% MAPE
102/102
格提交 1:1
演算法 物理 baseline（k·STW³）→ 梯度提升樹（HistGBM）→ 依驗證擇優
特徵 STW/STW³/RPM/滑差 · 吃水載況 · 風浪湧水溫 · 污損時鐘（UWI 不重置）· 船型 W1/W2 · 燃料熱值
防漏答驗證 在可見船上模擬真實遮蔽（事件後合格日窗藏答案再評分）+ 跨船 GroupKFold，不用隨機 K-fold。
刻意的簡單
我們試過更複雜的堆疊與單調約束——在防漏驗證上都沒贏過樸素 GBM baseline，於是資料驅動地選 baseline。
「不 ship 比 baseline 差的模型」是原則，不是能力上限。
提交標的：全速時段油耗總量（MT），以每小時率×全速時數還原。
Notes: [4:25–5:25] 誠實：baseline 勝出。強調防漏驗證的嚴謹（模擬真實遮蔽），這是評審會追問的點。

## Slide 8
官方必含（商務價值 20%）
同一個模型回答：現在清，能省多少？
反事實推論：把污損時鐘歸零重新預測，得到每天可省油量、年省金額與回本天數（油價 USD 650/MT）。
船
可省比例
每日省油
年省金額
信心
S23
24.4%
16.4 MT/日
≈ US$3.9M/年
HIGH · n=506
S6
25.1%
14.8 MT/日
≈ US$3.5M/年
LOW · 樣本不足
S11
52.3%
40.1 MT/日
≈ US$9.5M/年
極端 · 692 天未清
決策支援，非自動指令：低信心→先做便宜的水下檢查；高信心且回本快→建議清潔；最終由輪機主管拍板。
Notes: [5:25–6:20] 主打 S23（HIGH 信心、船殼 96%）：清一次年省近 400 萬美金。S11 是極端案例。強調人在迴路、數字可回溯。

## Slide 9
官方必含 ③ 未盡之處與資料價值
誠實說限制，明確說要什麼
本次分析的限制
正午報表粒度
無軸功率、對水速度計等高頻量測；k=FOC/STW³ 為 ISO 19030 的務實代理
洋流系統性偏差
SOG/STW 有差；有對水速度計可直接校正
歸因區段稀疏
部分船退回標記過的 50/50；需更多養護紀錄校準
UWI 統計雜訊
稀疏同速帶上仍有量測變化，誠實呈現而非壓平
給我們更多資料，能強化的決策價值
軸功率計 + 對水速度計 → 直接升級 ISO 19030 全合規
進塢後海試曲線 → 更準的效能參考基準
貴司 UWC/PP 恢復幅度紀錄 → 歸因與 ROI 有 ground truth
塗層年限 / 吃水俯仰 trim / 航線港口 → 更強的決策依據
Notes: [6:20–6:55] 主動揭露限制 = 誠信分。同時把『要什麼資料』講清楚，回應官方必含第 3 項與商務價值。

## Slide 10
官方必含 ④ 架構 + ⑤ AI 角色
單服務同源 · AI 只翻譯不發明
S3
航行/養護資料
▶
core-calc + predict
確定性計算 + 預測（數字唯一來源）
▶
Spring Boot
API + Dashboard 同源
▶
Bedrock (Claude)
決策簡報 · guardrail
部署 App Runner（fallback ECS Express / EC2）· S3 · DynamoDB · Bedrock · CloudWatch · region us-east-1
AI 的角色：數字來自計算，語言來自 AI，決策留給人
Bedrock(Claude) 只把已算好的指標改寫成營運語言；guardrail 逐一比對每個數字的引用來源，未引用或引錯即攔下——AI 無法發明數字。
失敗降級：Bedrock 不可用 → 該船快取簡報 → deterministic 模板；dashboard 與 55% 硬分數不受影響。開發全程以 Kiro 為 AI 助手。
Notes: [6:55–7:35] 架構一句話：單服務同源、AWS-only、AI 有 guardrail 不亂編。回應官方第 4、5 項。

## Slide 11
FLEETMIND
把船隊的效能衰退，變成可計算、
可歸因、人可拍板的節能決策
Speed Loss Dashboard
真資料 15 船 · ISO 19030 · 船殼/螺旋槳歸因
油耗預測 102 格
RMSE 3.51 MT · 防漏驗證 · 反事實 ROI
決策支援 · 人在迴路
AI 解釋不發明 · 單服務 AWS 架構
謝謝聆聽 · FleetMind × 陽明海運
Notes: [7:35–8:00] 收尾：三個交付一句話帶過，回到定位句，進 Q&A。

## Slide 12
Q&A BACKUP
資料與方法
Q 拿到什麼資料？怎麼跟養護事件對上？
A 15 船×5 年日報（21,282 列）+ 77 養護事件。maintenance 用 event_day 與日報 NOON_UTC 同軸，直接 join，無日曆錨點問題。
Q 只有 3 艘要預測，樣本夠嗎？
A 船型 W1/W2 姊妹船；預測船在同型訓練船上有大量可見歷史 → 遷移學習，正是官方要的能力。
Q STW 還是 SOG？洋流怎麼處理？
A 阻力物理一律用 STW（對水）；k=FOC/STW³ 正規化速度，只在 ±1 kn 同速帶比 k，洋流不會被誤記成污損。
Q 預測的到底是什麼值？
A 當日全速時段主機油耗總量（MT，原欄位語義），非 24h 正規化。內部以每小時率×全速時數還原。

## Slide 13
Q&A BACKUP
預測模型
Q 用什麼模型？效果多少？
A sklearn；物理 baseline→HistGBM→擇優。最佳為樸素 GBM baseline，模擬遮蔽 RMSE 3.51 MT / MAPE 5.22%。更複雜的沒贏過 → 不上。
Q 怎麼確定沒偷看答案？
A 不用隨機 K-fold。在可見船上模擬真實遮蔽（事件後合格日窗藏答案再預測、逐窗評分）+ GroupKFold 確認跨船遷移。
Q RPM/SFOC 不是能反推油耗？算洩漏？
A H 類（SFOC/馬力/推力）在預測窗本就遮蔽、不用。ME_AVG_RPM 屬可見運轉條件、非答案代理；使用邊界也列入問主辦。
Q 模型有信心區間嗎？
A 每格附 ±band（同船型×燃料 slice 的殘差 std）；submission 主檔維持 4 欄 102 列，信心另存輔助檔。

## Slide 14
Q&A BACKUP
Speed Loss / ISO 19030
Q 對齊 ISO 19030 哪個層級？
A noon-report 粒度務實改編，不宣稱全合規。k=FOC/STW³ 當 performance value 代理，骨架照 ISO：定參考期、控速帶、看偏移；偏離四點有明列表。
Q 全隊都降速了，怎麼分商業減速與污損？
A 從不比原始 FOC/航速。k 先正規化速度，只在同速帶比；基準取事件後首 10–15 合格日、上限 60 天。減速改變 V 不改變 k。
Q Speed Loss % 可信嗎？
A 段內對 k 做 Theil-Sen 穩健迴歸（抗離群）；主 KPI 顯示 3.5%（±0.8）· 中信心 · n=12，未解釋殘差一定顯示，不做假精確。
Q 船殼 vs 螺旋槳怎麼拆？
A 隔離區段各量 k 漂移率拆分；區段稀疏時退回標記過的 50/50，明講『因區段不足暫用預設』，不假裝精準。

## Slide 15
Q&A BACKUP
UWI 判讀 · 商務價值
Q UWI 你說不改善，但圖上有變化？
A 兩個地方兩種角色：物理先驗放『預測模型污損時鐘不因 UWI 重置』；dashboard 誠實顯示實測 delta+信心，不硬壓成零。刻意分開統計實測與物理先驗。
Q 這系統怎麼幫我省錢？講數字。
A 反事實：把污損時鐘歸零重預測，得每天可省油量、年省金額、回本天數（油價 US$650/MT）。S23 清一次年省近 US$3.9M。
Q AI 會自己排清潔嗎？
A 不會，決策支援、人拍板。低信心→先做便宜水下檢查；高信心且回本快→建議清潔。反事實是檢視證據，不是自動指令。
Q 資料品質差的日子會硬給建議嗎？
A 被拒列標原因+品質分；可比樣本不足時不出高信心建議，改建議先做檢查。信心與 n 永遠跟著數字顯示。

## Slide 16
Q&A BACKUP
AI · AWS · 限制
Q AI 扮演什麼角色？怎麼防亂編數字？
A 數字來自計算、語言來自 AI。Bedrock(Claude) 只改寫已算好的指標；guardrail 逐一比對每個數字的引用來源，未引用/引錯即攔——無法發明數字。開發用 Kiro。
Q 架構？成本？為何不上 SageMaker？
A 單一 Spring Boot on App Runner + S3 + DynamoDB + Bedrock + CloudWatch，us-east-1，約 <US$70/月。ISO 19030 本身確定性、樣本少硬煉會過擬合，且複雜模型沒贏過 baseline。
Q 最大的限制是什麼？（主動揭露）
A ①SOG 非對水速度、洋流系統偏差 ②無軸功率、k 是代理 ③歸因稀疏時退 50/50 ④UWI 仍有量測雜訊，呈現而非壓平。都在 UI/偏離表明示。
Q 給更多資料會怎麼強化？
A 軸功率計+對水速度計→升級 ISO 19030 全合規；海試曲線→更準基準；貴司 UWC/PP 恢復幅度紀錄→歸因與 ROI 有 ground truth。框架不改、餵更好量測即升級。